T E C H N I C K Á          Z P R Á V A

Žadatel:  			MĚSTO   KRASLICE

Nám. 28 října č.p. 1438

358 20  K R A S L I C E

Místo stavební činnosti:     	Kino Kraslice, Havlíčkova č.p. 1784 v Kraslicích,

st.p.č. 2000,  katastrální území Kraslice

Název akce:                              ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  NA  ČÁSTEČNOU  				          VÝMĚNU  OKEN  A  DVEŘÍ  V KINĚ,

Havlíčkova 1784  v  Kraslicích

Stupeň dokumentace:   		Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Projektant:       			PEŠKA JIŘÍ – Projektování jednoduchých a drobných staveb

Pohraniční stráže  1801

358 01  K r a s l i c e

IČO:  187 31 627

Všeobecně:

Na základě požadavku stavebníka byla vypracována zadávací dokumentace na částečnou výměnu oken a vnějších dveří v budově kina v Kraslicích.

Práce budou realizovány v objektu kino – Kraslice, Havlíčkova č.p. 1784, na stavební parcele číslo 2000. Objekt i parcela jsou v majetku Města Kraslice. Uvedená parcela je zapsána pro obec Kraslice a katastrální území Kraslice.

Předmětem zadávací dokumentace je částečná výměna stávajících oken a vnějších dveří, včetně vnitřních a vnějších parapetů, včetně jejich vybourání a likvidaci vybouraných materiálů a dodávky a montáže nových oken a dveří, včetně vnitřních a vnějších parapetů.

Při výměně oken nedojde ke změně vzhledu budovy. Nová okna budou stejných rozměrů a stejného pohledového rozvržení jako původní vybouraná.

Tato dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Vybouraný materiál bude uložen na skládku k ekologické likvidaci.

- 2 -

Stávající stav:

Stávající okna jsou dřevěná. Dveře jsou ocelové částečně prosklené, s hliníkovým lemováním. Okna jsou zdvojená s vnitřním dřevěným a vnějším kabřincovým parapetem. Jedná se o samostatně stojící cihlový dům.

Navrhované řešení:

Jedná se o výměnu tří oken na WC – muži, zadních dveří (pro promítače), dvou bočních dveří s nadsvětlíkem, do kinosálu a dvou oken do bočních šaten. Stávající dřevěná okna včetně vnějšího kabřincového parapetu budou vybourána.

Nově osazovaná okna budou plastová a budou dodrženy následující parametry:

- Sklo Uw = 1,2  -  typ „Dubová kůra“ s vnější bezpečnostní fólií – pouze u 3 ks na WC.

Ostatní okna budou mít pouze normální izolační dvojsklo s bezpečnostní fólií Uw = 1,2

- Barva oken bílá

- Vnitřní parapet bude keramický obklad bez přesahu

- Vnější parapet bude plechový

- Stavební hloubka min. 74 mm, počet komor 6, bezpečnost, stabilita

Nově osazované dveře budou plastové a budou dodrženy následující parametry:

- Sklo Uw = 1,2  -  izolační dvojsklo s vnější bezpečnostní fólií

- Barva dveří bílá

- Stavební hloubka min. 74 mm, počet komor 6, bezpečnost, stabilita

(může být použit i vícekomorový příp. i pětikomorový profil)

Další požadavky na zhotovitele:

- Uchazeč musí zajistit záruční a pozáruční servis

- Doložit seznam významných zakázek s kontakty pro ověření

Při osazování oken budou prováděny drobné stavební úpravy. Z tohoto důvodu je třeba k ceně připočítat kromě montáže oken a vnitřních a vnějších parapetů, také drobné zednické práce a úpravy povrchů. Při montáži oken a úpravě povrchů bude třeba provést pracovní pomocné lešení.

Pro konečné stanovení ceny montáže j důležité seznámení s ČSN 736 0540 -2 a souvisejících předpisů, týkajících se ošetření napojení spáry mezi otvorovými výplněmi a stavbou.

Součástí zadávací dokumentace je tabulka prvků. Jedná se o orientační dokumentaci a před realizací musí být prvky přesně zaměřeny.

- 3 -

Závěrečné ustanovení:

Odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány následovně. Stavební suť a vybouraná okna budou odvezena na skládku k ekologické likvidaci. Stavební materiály budou skladovány výhradně na pozemku stavebníka.

Během stavební činnosti nesmí být znemožněn provoz ubytovny ani bytu správce, a nesmí docházet k případnému poškozování majetku ať už města nebo soukromých osob.

Popis k tabulce oken a dveří.

Pozice - 1.  Okna na WC – muži.

Vnější plechový parapet, Šířka cca 25 cm, délka cca 65 cm  ……………………..	ks	3

Vnitřní parapet – keramický obklad – délka cca 60 cm, šířka cca 20 cm ……………	ks	3

Pozice - 2. Boční okna do šaten u jeviště

Vnější plechový parapet, Šířka cca 25 cm, délka cca 65 cm  ……………………..	ks	2

Vnitřní parapet – keramický obklad – délka cca 140 cm, šířka cca 20 cm ……………	ks	2

Pozice - 3. Boční dveře s nadsvětlíkem – do kinosálu   ……………………………	ks	2

Pozice - 4. Zadní dveře pro promítací kabinu   .……..……………………………	ks	2