Zadávací dokumentace

na zhotovení studie

„Autonomní systém zásobování vodou a nakládání se splaškovými vodami v regionu Počátky, Kostelní, Kámen a Čirá“

1. Vymezení a popis předmětu zakázky

Předmětem nabídky je zpracování studie „Autonomní systém zásobování vodou a nakládání se splaškovými vodami v regionu Počátky, Kostelní, Kámen a Čirá u Kraslic“. Řešený region zahrnuje katastrální území přidružených obcí Počátky u Kraslic 670405, Kostelní 670391, Kámen u Kraslic 670383 a Čirá 670375, které jsou součástí správního území města Kraslice. Celková výměra řešeného území bude činit asi 6 km2. Rozsah řešeného území viz grafická příloha č.1

Základním cílem studie bude zhodnotit:

- možnosti zásobování obyvatelstva a firem pitnou vodou v rozsahu:

- využití stávajících i nových zdrojů jak podzemní, tak povrchové vody

- využití individuálních i veřejných zdrojů

- akumulace a úprava vody

- distribuce vody

- možnosti nakládání s odpadními vodami v rozsahu:

- odkanalizování zájmového území

- čištění odpadních vod jak v domovních ČOV, tak v centrálních ČOV.

Studie bude řešit danou problematiku s ohledem na:

- přírodní poměry a životní prostředí

- zákonné souvislosti

- technické souvislosti

- majetkoprávní souvislosti

- finanční náklady.

2. Rozsah zakázky

Studie bude zpracována v minimálním rozsahu:

- Charakteristika a zdůvodnění záměru

- Zhodnocení přírodních poměrů a životního prostředí zájmového území

- Technické řešení záměru

- zhodnocení stávajícího stavu zdrojů vody, vodárenského a kanalizačního zařízení

- technické řešení jímání vody ze stávajících nebo nových zdrojů, akumulace, úpravy a distribuce pitné vody ve variantách samostatně pro každou přidruženou obec (veřejný nebo individuální zdroj vody, případně jejich kombinace)

- technické řešení nakládání se splaškovými vodami (transport, čištění a vypouštění) ve variantách samostatně pro každou přidruženou obec (centrální nebo domovní ČOV, případně jejich kombinace)

- Souvislosti záměru

- Zákonné souvislosti záměru:

- stavební zákon

- zákon o vodách

- zákon o vodovodech a kanalizacích

- zákony o lesích, ochraně ZPF, ochraně krajiny apod.

- Věcné souvislosti záměru

- podmíněné související investice

- právně-majetkové záležitosti (dotčené pozemky)

- Finanční analýza záměru:

- kalkulace investičních nákladů v jednotlivých variantách (průzkumy, projekční práce, stavební práce)

- kalkulace provozních nákladů v jednotlivých variantách

- kalkulace výnosů v jednotlivých variantách

- možnosti financování záměru ze strukturálních fondů

- Souhrnný přehled výsledků studie záměru:

  - zhodnocení stávajících a nových zdrojů vody (typ zdroje, popis zdroje, vydatnost a kvalita vody)

  - posouzení jednotlivých variant technického řešení pro každou přidruženou obec z hlediska:

    - nákladů a výnosů

    - vlastnictví dotčených pozemků

    - územně-plánovací dokumentace

    - a vlivu záměru na jednotlivé složky ŽP

- výběr varianty pro každou obec zvlášť,

- textová část studie bude doplněna grafickými přílohami minimálně s vyznačením:

- nových a stávajících zdrojů,

- jednotlivých variant technického řešení (navržená vodárenská a kanalizační zařízení jako např. jímací objekty, studny, vodojemy, přiváděcí a distribuční vodovody, čerpací stanice, kanalizační stoky, ČOV apod.).

Součástí zakázky bude rovněž pořízení projekčních podkladů a průzkumů v minimálním rozsahu:

- geodetické a mapové podklady

- rešeršní práce:

- hydrometeorologická data ČHMÚ

- rešerše geologických podkladů

- orientační hydrologická bilance dílčích povodí

- orientační hydrogeologická bilance zájmového území

- posudek hydrogeologických poměrů

- terénní práce:

- mapa dokumentačních bodů (studny, vrty, prameny + kvantifikační měření),

- účelová hydrogeologická mapy (infiltrace, drenáže, pedologie a zdroje),

- měření základních fyzikálně-chemických parametrů in-situ - 10 měření

- laboratorní práce:

- odběr a přeprava vzorků,

- krácený rozbor pitné vody dle přílohy 5 vyhlášky č.252/2004 Sb. - 10 vzorků

- geologické práce:

- závěrečná zpráva o hydrogeologických poměrech a zdrojích vody

3. Požadavky na výstup

Studie bude vyhotovena v počtu 6 paré a v elektronické podobě, přičemž:

- texty budou ve formátu DOC

- grafické přílohy ve formátu PDF

- tabulky ve formátu XLS

Návrh studie ve fázi konceptu musí být projednán se zadavatelem.

4. Kvalifikační požadavky

Základní kvalifikační předpoklady:

- kopie živnostenských oprávnění,

- kopie osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení provádění zakázky (např. autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb. nebo oprávnění MŽP ČR podle zákona č. 62/1988 Sb. k provádění hydrogeologických prací)

Technické kvalifikační předpoklady:

- seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech

5. Spolupůsobení zadavatele

Zadavatel poskytne uchazeči spolupůsobení v rozsahu:

- katastrální mapa zájmového území v digitální podobě

- účast při jednání s osobami vlastnícími nebo provozujícími stávající vodárenské a kanalizační zařízení