T E C H N I C K Á          Z P R Á V A

Žadatel:  			MĚSTO   KRASLICE

Nám. 28 října č.p. 1438

358 20  K R A S L I C E

Místo stavební činnosti:     	Ubytovna, B. Smetany č.p. 1700/26 v Kraslicích,

st.p.č. 1985,  katastrální území Kraslice

Název akce:                               ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  NA  VÝMĚNU

OKEN  V  UBYTOVNĚ     Smetanova  1700

v  Kraslicích

Stupeň dokumentace:   		Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Projektant:       			PEŠKA JIŘÍ – Projektování jednoduchých a drobných staveb

Pohraniční stráže  1801

358 01  K r a s l i c e

IČO:  187 31 627

Všeobecně:

Na základě požadavku stavebníka byla vypracována zadávací dokumentace na výměnu oken bytového domu mimo 1.NP, kde je již výměna provedena. Rovněž ve schodišti jsou okna vyměněna. Vstupní dveře ze spodní a horní strany jsou také vyměněny.

Práce budou realizovány v objektu ubytovna – Kraslice, Bedřicha Smetany č.p. 1700, na stavební parcele číslo 1985. Objekt i parcela jsou v majetku Města Kraslice. Uvedená parcela je zapsána pro obec Kraslice a katastrální území Kraslice.

Předmětem zadávací dokumentace je kompletní výměna stávajících oken včetně vnitřních a vnějších parapetů, včetně jejich vybourání a likvidaci vybouraných materiálů a dodávky a montáže nových oken včetně vnitřních a vnějších parapetů.

Při výměně oken nedojde ke změně vzhledu budovy. Nová okna budou stejných rozměrů a stejného pohledového rozvržení jako původní vybouraná.

Tato dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Vybouraný materiál bude uložen na skládku k ekologické likvidaci.

- 2 -

Stávající stav:

Stávající okna jsou dřevěná. Okna jsou dvojitá (špaletová) s osazeným vnitřním dřevěným parapetem a vnější předokenní římsou, která je současně s vnějším parapetem oplechována. Jedná se o samostatně stojící cihlový dům.

Navrhované řešení:

Stávající dřevěná okna včetně vnitřního parapetu budou vybourána. Vzhledem k tomu, že nemají rovné ostění, bude toto dozděno před anebo po osazení plastových oken. Po osazení oken bude před osazováním vnitřních parapetů parapetové zdivo dozděno do potřebné úrovně pod vnitřní parapety.

Nově osazovaná okna budou plastová a budou dodrženy následující parametry:

- Sklo Ug = 1,1,  celé okno Uw = 1,2

- Barva oken bílá

- Vnitřní plastový parapet v barvě bílé

- Vnější parapet bude plechový

- Okna musí být vyrobena systémem vlepovaného skla do rámu a křídla

- Stavební hloubka min. 74 mm, počet komor 6, bezpečnost, stabilita

Další požadavky na zhotovitele:

- Uchazeč zajistí záruční a pozáruční servis

- Doložit seznam významných zakázek s kontakty pro ověření

Při osazování oken budou prováděny dozdívky a podezdívky. Z tohoto důvodu je třeba k ceně připočítat kromě montáže oken a vnitřních parapetů, také přizdívky, podezdívky a úpravy vnitřních a vnějších povrchů stěn, ostění a nadpraží, včetně bílení upravovaných povrchů. Při montáži oken a úpravě povrchů bude třeba provést pracovní pomocné lešení.

Pro konečné stanovení ceny montáže j důležité seznámení s ČSN 736 0540 -2 a souvisejících předpisů, týkajících se ošetření napojení spáry mezi otvorovými výplněmi a stavbou.

Součástí zadávací dokumentace je tabulka prvků. Jedná se o orientační dokumentaci a před realizací musí být prvky přesně zaměřeny. Také je provedena fotodokumentace stávajícího stavu objektu.

Závěrečné ustanovení:

Odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány následovně. Stavební suť a vybouraná okna budou odvezena na skládku k ekologické likvidaci. Stavební materiály budou skladovány výhradně na pozemku stavebníka.

Během stavební činnosti nesmí být znemožněn provoz ubytovny ani bytu správce, a nesmí docházet k případnému poškozování majetku ať už města nebo soukromých osob.

Popis parapetů k tabulce oken.

Pozice - 1.

Vnější parapet:  Dvojokenní plechový parapet pro dvě okna spojená podokenní

římsou. Šířka cca 35 cm, délka cca 400 cm  ……………………..	ks	6

Jednookenní plechový parapet pro jedno okno s podokenní

římsou. Šířka cca 35 cm, délka cca 200 cm  ……………………..	ks	10

Vnitřní parapet PVC v barvě bílé. Délka cca 200 cm, šířka cca 20 cm ……………	ks	22

Pozice - 2.

Vnější parapet:  Dvojokenní plechový parapet pro dvě okna spojená podokenní

římsou. Šířka cca 30 cm, délka cca 400 cm  ……………………..	ks	1

Vnitřní parapet PVC v barvě bílé. Délka cca 185 cm, šířka cca 18 cm ……………	ks	2

Pozice - 3.

Vnější plechový parapet ukončený na střešní krytině. Šířka cca 20 cm,

délka cca 200 cm …………………………..……………………..	ks	2

Vnitřní parapet PVC v barvě bílé. Délka cca 185 cm, šířka cca 18 cm ……………	ks	2

Pozice - 4.

Vnější plechový okenní parapet pro dvě okna spojená podokenní

římsou. Šířka cca 30 cm, délka cca 220 cm  ……………………..	ks	4

Vnitřní parapet tvoří stávající keramický obklad

Pozice - 5.

Vnější plechový parapet ukončený na střešní krytině. Šířka cca 18 cm,

délka cca 100 cm …………………………..……………………..	ks	4

Vnitřní parapet PVC v barvě bílé. Délka cca 80 cm, šířka cca 10 cm …..…………	ks	4